PX-DONTMOVE

MANUALE ISTRUZIONI

Specifiche Tecniche:

| Alimentazione | Da 2.6 a 12 volt corrente continua |
| --- | --- |
| Assorbimento | 5 uA |
| Indicatori di allarme | Led |
| Elemento di rilevazione | Sensore accellerometrico |
| Analisi del segnale | Microprocessore |
| Ambiente di utilizzo | Interno/esterno |
| Materiale | Circuito stampato tropicalizzato |
| Dimensioni | 27 x 16 x 4 mm |
| Compatibilità | Trasmettitori per contatti via radio o stand-alone |

Descrizione del sensore e collegamenti :

Il sensore 9469/U con le sue ridotte dimensioni, e il suo bassissimo assorbimento, risulta particolarmente adatto al montaggio all’interno di trasmettitori per contatti via radio; può essere tuttavia utilizzato stand-alone per un ampia gamma di applicazioni.

Collegamenti:

Cavetto Grigio: Massa di alimentazione

Cavetto Rosso: Positivo di alimentazione

Cavetti Verdi  : Contatto allarme normalmente chiuso a riposo

Installazione:

Installare il sensore accelerometrico all’interno di un trasmettitore per contatti via radio o ovunque la vostra installazione lo richieda.

Collegare i conduttori  rosso e grigio dell’alimentazione ad una fonte di corrente continua con tensione variabile da 2,6 a 12 volt cc; collegare i conduttori verdi del contatto di allarme normalmente chiuso a riposo all’ingresso del trasmettitore per contatti via radio o ad un ingresso di una centrale di allarme.

Funzionamento:

Una volta alimentato il sensore, attendere che il led rosso di segnalazione si spenga; dopodichè qualsiasi spostamento del sensore di almeno 3° in qualsiasi direzione (triassiale) provocherà un allarme con la conseguente accensione del led e l’apertura del contatto di allarme. Attendere lo spegnimento del led (memorizzazione nuova posizione) per generare un ulteriore allarme.